ЗАТВЕРДЖУЮ

Секретар сільської ради

______ Ганна КОЛОМІЄЦЬ

05 грудня 2022 року

ІНСТРУКЦІЯ № БДГ

з техніки безпеки при роботі з бензиновим

та дизельним генератором

- Загальні положення

Портативна електростанція або бензиновий чи дизельний генератор — розумне і відносно економічне рішення в умовах, коли навантаження на основне джерело електропостачання чи завелике, чи це джерело відсутнє в принципі. Портативні електростанції є джерелом підвищеної небезпеки, тому дотримання правил безпеки при роботі з ними суворо обов'язкове. Дотримання правил експлуатації не тільки захищає людей, які працюють з бензиновим та дизельним генератором, але і дозволяє продовжити термін роботи самого апарату.

## Робочий одяг

Техніка безпеки при роботі з генератором вимагає працювати у сухому, бажано бавовняному одязі. Волосся потрібно закрити головним убором, що не обмежує огляд. Одяг повинен бути повністю застебнутий. Руки необхідно захищати рукавичками з діелектричного матеріалу (гумовими).

Не допускайте тривалого контакту палива та інших рідин електрогенератору зі шкірою. При потраплянні рідин на шкіру промийте місце потрапляння водою, при потраплянні бензину або масла на одяг — ретельно виперіть його.

Усі роботи обов'язково проводяться у добре провітрюваному приміщенні зі справною вентиляцією або на відкритому повітрі. Електрогенератор під час роботи виділяє токсичний чадний газ.

Деталі двигуна сильно нагріваються. Не торкайтеся працюючого електрогенератору! Це може викликати сильний опік. Крім того, нагрів небезпечний для горючих матеріалів, рідин і газів — тому бензиновий чи дизельний генератор  повинен бути розміщений на значній відстані від них. Не зберігайте запас палива поруч із генератором.

## Розміщення

Генератор розміщується суворо на відкритому повітрі або в просторому приміщенні з працюючою вентиляцією і можливістю провітрювання, так як він виділяє чадний газ, на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей та гаражів.     Не можна розміщувати бензиновий чи дизельний генератор у замкнутому приміщенні! Техніка безпеки при роботі з  бензиновим чи дизельним генератором забороняє перебувати поруч будь-яким стороннім особам або тваринам. Подбайте про це, особливо при розміщенні генератору на відкритому повітрі.

Не ставте генератор у вибухонебезпечному середовищі. Не відкривайте кришку топ ливного баку при працюючому двигуні.

Будь-яке пошкодження електричних кабелів повинно бути ліквідовано негайно. Замініть пошкоджену ділянку або ізолюйте її. Не торкайтеся оголених дротів і стежте за силовими кабелями генератору.

Вологе середовище небезпечне для двигуна. Бензиновий чи дизельний  генератор заборонено вмикати в умовах підвищеної вологості, під час дощу або снігу. Тримайте генератор сухим, захищайте від дощу та затоплення. Не торкайтеся генератору вологими руками! Дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом.

## Підключення

Дотримуйтеся прикладеної інструкції з підключення та експлуатації генератору. Перевірте технічні характеристики, специфікацію та потужність даної моделі генератору. Підключення повинно проводитися у добре провітрюваному приміщенні або на відкритому повітрі. Перевірте рівень вологості, приберіть вогненебезпечні речовини і матеріали, які легко спалахують. Одягніть сухий захисний одяг і гумові рукавички.

Перевірте рівень мастила в двигуні.

Переконайтеся, що електричні елементи заземлені, не допускайте контакту силових контурів з водою.

При підключенні електричних приладів використовуйте подовжувачі й кабелі високої якості, без пошкоджень і порізів. На вилках електроприладів повинен бути заземлюючий контакт.

ВАЖЛИВО:

- Забороняється об’єднувати генератори у ланцюг!

- Забороняється підключати бензинові та дизельні  генератори до електричної розетки!

Запуск генератору можливий за допомогою електричного або ручного стартеру, в залежності від моделі. Дотримуйтесь порядку підключення споживачів.

Перед початком експлуатації генератору рекомендується подбати про запас мастила та запасних деталей.

## Технічне обслуговування і заправка

Під час заправки двигуна забороняється палити. Поруч з генератором не повинно бути джерел відкритого вогню або іскор. Забороняється відкривати кришку баку при працюючому генераторі. Для заправки вимкніть двигун і дочекайтеся його охолодження — зазвичай для цього достатньо п'яти хвилин. Паливо, що пролите на гарячі деталі двигуна, може спалахнути. Не нахиляйте генератор! Під час заправки обладнання повинно бути встановлено на рівному надійному майданчику.

Перевірте заземлення, що не вдихайте пари бензину, не допускайте попадання палива на шкіру.

Звертайте увагу на якість бензину. Не зберігайте бензин довше шести місяців, оскільки в цьому випадку генератор буде працювати з підвищеним утворенням диму, а в двигуні може осідати кіптява.

Регулярно перевіряйте рівень мастила у двигуні. Недостатня змазка може призвести до виходу двигуна з ладу, передчасного зносу і поломок.

Регулярно заміряйте рівень оксиду вуглецю, який виробляє вихлопна система бензогенератору.

Слідкуйте за електричними кабелями. Не допускайте перекручування дротів, контакту з гарячими поверхнями і водою, занурення в іншу рідину. Будь-які пошкодження ізоляції потрібно виправляти у найкоротші терміни.

Існує небезпека випадкового вмикання двигуна. Тому перед ремонтом або під час заправки свічку запалювання рекомендується відключати. Для цього потрібно від'єднати провід свічки запалювання.

Регулярно проводьте чистку, обслуговування і за необхідності заміну повітряних фільтрів, паливних фільтрів і свічок запалювання.

Встановіть у приміщенні детектори чадного газу.

Обов’язково тримайте вогнегасник поряд, на видному і легкодоступному місці.

## Відключення і консервація

Якщо бензогенератор необхідно зберігати довше трьох місяців, необхідно вжити заходів для безпечної консервації. Бензин з баку повинен бути повністю злитий, бак осушений. Масло рекомендується повністю замінити. Впускні і випускні клапани необхідно закрити. Генератор повинен зберігатися в сухому, провітрюваному чистому місці.

Головний спеціаліст відділу земельних відносин,

комунальної власності, інфраструктури та

житлово-комунального господарства

Великосеверинівської сільської ради                                      Микола ПАЛІЙ